## Slide 1
КОНДЕНСАТОРИ

## Slide 2: Конденсатори. Ємність конденсаторів
КОНДЕНСАТОР
Конденсатор – це система з двох чи більше провідників (електродів, обкладок), розділених шаром діелектрика, товщина якого менша у порівнянні з розміром провідників. Така система здатна зберігати електричний заряд. Конденсатори широко використо-вують в електротехніці.
Condenso (лат.) – ущільнюю, згущую.

## Slide 3
Плоский КОНДЕНСАТОР
Напруженість Е-поля плос-кого конденсатора і сила притягання його пластин:
Найпростіший конденсатор – це дві металічні пластини з шаром діелектрика (наприклад, повітря) між ними. Його називають плоским конденсатором. Якщо пластинам надати однакового заряду різних знаків, між пластинами виникне однорідне Е-поле.
F
Електрична стала
ε0 = 8,85∙ 10-12 Ф/м

## Slide 4
Ємність КОНДЕНСАТОРА
Основною характеристикою конденсатора є його електрична ємність – відношення накопиченого на обкладках заряду до напруги (різниці потенціалів) між обкладками:
Ємність плоского конденсатора з пластинами площею S кожна та відстанню між ними d, заповненого діелектриком з діелектричною проникністю ε:
Одиниця вимірювання електроємності – фарад [Ф]:
1 Ф = 1 Кл : 1 В
ε0 = 8,85∙ 10-12 Ф/м

## Slide 5
ПЕРШИЙ КОНДЕНСАТОР
Перший конденсатор – «лейденську банку» - створили у 1745 році у німецькому місті Лейден фізик Едвальд Юрген фон Клейст та Пітер ван Мушенбрук. Це була закупорена та наповнена водою скляна банка, обклеєна всередині та зовні фольгою. Крізь кришку у банку був введений металевий стержень.

## Slide 6
ПЕРШИЙ КОНДЕНСАТОР
Лейденська банка накопичувала заряд близько 1 мкКл. Завдяки Лейденській банці вперше вдалося отримати штучну електричну іскру.

## Slide 7
Ємність КОНДЕНСАТОРА
В техніці використовують також конденсатори змінної ємності. Ємність таких конденсаторів може змінюватись, частіше всього за рахунок площі перекриття їх пластин. Деякі з пластин таких конденсаторів нерухомі, а між ними поміщені пластини, що можуть обертатись навколо спільної осі.

## Slide 8
ФОРМИ КОНДЕНСАТОРІВ
Крім плоских, бувають конденсатори і іншої форми:
Циліндричні конденсатори
Сферичні конденсатори
В рулонних конденсаторах довгі смужки алюмінієвої фольги розділені смужкою паперу, просоченого електролітом.

## Slide 9
ЕНЕРГІЯ КОНДЕНСАТОРА
Енергію, накопичену електричним полем конденсатора, можна обчислити за формулами:
Ця робота рівна роботі по розділенню позитивних і негативних зарядів під час зарядки конденсатора; ця ж енергія виділиться при повній його розрядці.
Для плоского конденсатора:

## Slide 10
З’ЄДНАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ
ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ
З'єднавши конденсатори паралельно, можна збільшити ємність отриманої системи. В цьому випадку напруги на конденсаторах однакові, а заряд системи рівний сумі окремих зарядів:
Для N однакових конденсаторів
С = N∙С1

## Slide 11
З’ЄДНАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ
ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ
З'єднавши конденсатори послідовно, ми надамо заряди від джерела лише крайнім зовнішнім обкладкам систе-ми; заряди ж кожного конденсатора будуть рівні. Ємність системи при цьому зменшиться:
Для N однакових конденсаторів
С = С1:N

## Slide 12
Адреси он-лайн калькуляторів для обчислення ємності системи конденсаторів:
http://cxem.net/calc/capacitor_series_calc.php
http://cxem.net/calc/capacitor_parallel_calc.php
В.М.Данилюк 2014, Вільногірськ